## Slide 1: CHƯƠNG 2 GIAO THỨC VÀ CẤU TRÚC MẠNG

## Slide 2: Sự cần thiết phải của cấu trúc giao thức
Ví dụ trong ứng dụng truyền file
  Máy nguồn thiết lập đường kết nối hay báo cho mạng biết máy đích
  Máy nguồn đảm bảo đích sẵn sàng nhận dữ liệu
  Ứng dụng truyền file trên máy nguồn phải đảm bảo chương trình quản lý file trên máy đích sẵn sàng nhận và lưu trữ file
  Có chuyển đổi định dạng file nếu cần thiết
Cả công việc được phân nhỏ thành các tác vụ
Các tác vụ được hiện thực trên các tầng khác nhau (trên cả 2 hệ thống)
Giao tiếp ngang hàng theo tầng

## Slide 3: Các thành phần chính của một giao thức
Cú pháp
  Định dạng dữ liệu
  Mức tín hiệu
Ngữ nghĩa
  Thông tin kiểm soát
  Kiểm lỗi
Thời gian
  Tốc độ
  Quản lý luồng

## Slide 4: Cấu trúc giao thức
Tác vụ truyền dữ liệu được phân thành các modules
Ví dụ: truyền file có thể được phân thành 3 modules
  Truyền file
  Dịch vụ giao tiếp
  Truy cập mạng

## Slide 5: Cấu trúc truyền file đơn giản
Communication
subsystem
Application process
Data communication network
Computer-to-network communication
Computer I
Computer II
Communication
subsystem
Application process
Computer-to-computer
communication
User-to-user
communication

## Slide 6: Mô hình đơn giản 3 tầng
Tầng tiếp cận mạng
Tầng chuyển vận
Tầng ứng dụng

## Slide 7: Tầng tiếp cận mạng
Trao đổi dữ liệu giữa máy tính và mạng
Máy tính nguồn cung cấp địa chỉ đích
Có thể có các mức dịch vụ khác nhau
Phụ thuộc vào loại mạng đang sử dụng (LAN, chuyển mạch gói, …)

## Slide 8: Tầng chuyển vận
Trao đổi dữ liệu tin cậy
Độc lập với mạng đang dùng
Độc lập với ứng dụng

## Slide 9: Tầng ứng dụng
Hỗ trợ các ứng dụng người dùng khác nhau
Ví dụ: e-mail, file transfer

## Slide 10: Cấu trúc giao thức và mạng
Computer B
Computer A
Computer C
Network Address
Service Access Point

## Slide 11: Yêu cầu về địa chỉ
Có 2 mức địa chỉ là địa chỉ mạng và địa chỉ ứng dụng
Mỗi máy tính cần 1 địa chỉ mạng duy nhất
Mỗi ứng dụng trong một máy tính cần 1 địa chỉ duy nhất (trong máy)
  Service Access Point (SAP)
  Port đối với mô hình TCP/IP

## Slide 12: Các giao thức trong mô hình 3 tầng
Computer Y
Computer X
Application Protocol
Transport Protocol
Network access protocol
Network access protocol

## Slide 13: Đơn vị dữ liệu của giao thức Protocol Data Units (PDU)
Tại mỗi tầng, giao thức được sử dụng để giao kết
Các thông tin điều khiển được thêm vào dữ liệu tại mỗi tầng
Tầng chuyển vận có thể phân đoạn dữ liệu người dùng
Mỗi phân đoạn có một header chứa
  SAP đích
  Số tuần tự
  Mã phát hiện sai

## Slide 14: Đơn vị dữ liệu của giao thức
Application Data
Transport header
Network header
Transport header
Network header
Transport Protocol Data Units
Network Protocol Data Units (packages)

## Slide 15: Đơn vị dữ liệu cảu tầng mạng (Network PDU)
Bổ xung thêm và phần header
  Địa chỉ mạng của máy đích
  Các yêu cầu dịch vụ

## Slide 16: Hoạt động của giao thức
Source X
Destination Y
Application
Transport
Network access
Application
Transport
Network access
DHost
DHost
DSAP
DSAP
Record
Record
Packet
Transport PDU
DSAP = Destination Service Access Point
DHost = Destination Host

## Slide 17: Việc chuẩn hóa cấu trúc giao thức
Yêu cầu cho các thiết bị liên kết với nhau
Các nhà cung cấp có thể mở rông thị trường
Khách hàng dễ dàng tìm các thiết bị hợp chuẩn
2 chuẩn thông dụng
  Mô hình OSI (Open System Interconnection)
  Mô hình TCP/IP
Ngoài ra còn có Systems Network Architecture (SNA) của IBM

## Slide 18: Mô hình mạng OSI
Phát triển bởi ISO (The International Standards Organization) - Là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên hợp Quốc với thành viên là các cơ quan chuẩn quốc gia với số lượng khoảng hơn 100 thành viên với mục đích hỗ trợ sự phát triển các chuẩn trên phạm vi toàn thế giới.
Có 7 tầng
Là hệ thống lý thuyết ra đời quá trễ
Hiện nay TCP/IP đang là tiêu chuẩn thông dụng

## Slide 19: Các tầng của mô hình OSI
Application Layer
Transport Layer
Presentation Layer
Session Layer
Network Layer
Datalink Layer
Physical Layer

## Slide 20: Dữ liệu trong mô hình OSI

## Slide 21: OSI như là một khung dành cho định chuẩn

## Slide 22: Chuẩn của mỗi tầng

## Slide 23: Chuỗi thời gian cho các phục vụ

## Slide 24: Hệ thống chuyển tiếp

## Slide 25: Mô hình TCP/IP
Phát triển bởi quân đội Mỹ cho mạng chuyển mạch gói của quân đội (ARPANET)
Hiện được sử dụng trên mạng Internet toàn cầu
Không có mô hình chính thức nhưng có các tầng:
  Ứng dụng (tích hợp 3 lớp trên cùng của mô hình OSI),
  Vận chuyển (tương đương với lớp Vận chuyển của OSI)
  Internet (tương đương với lớp Mạng nhưng chỉ sử dụng giao thức IP để định địa chỉ logic cho các máy tính)
  Truy cập mạng
  Vật lý

## Slide 26: Mô hình TCP/IP
Source
Trans- mitter
Trans- mission System
Receiver
Des- tination
Source System
Destination System

## Slide 27: Các khái niệm của mô hình TCP/IP

## Slide 28: Địa chỉ tầng
Mỗi máy đầu cuối và router có địa chỉ phân biệt
Địa chỉ tầng mạng
  Địa chỉ IP hoặc địa chỉ internet (TCP/IP)
  Network service access point (NSAP – OSI)
Địa chỉ bên trong hệ thống
  Port number (TCP/IP)
  Service access point (SAP – OSI)

## Slide 29: Xem xét một hoạt động đơn giản
Tiến trình gắn với port 1 trong máy A gởi các message tới port 2 trong máy B
Tiến trình trong máy A chuyển message tới TCP để gởi tới port 2 trong máy B
TCP chuyển xuống IP để gởi cho máy B
IP chuyển xuống tầng mạng (e.g. Ethernet) để gởi tới router J
Phát sinh ra tập các gói tin (PDU) đã được đóng gói

## Slide 30: Các gói tin trong TCP/IP
User Data
User Data
Application Header
Application Data
TCP Header
Application Data
TCP Header
IP Header
Application Data
TCP Header
IP Header
Ethernet Header
Ethernet Trailer
Ethernet Frame
46 – 1500 bytes
14
20
20
4
IP datagram
TCP segment
Ethernet Driver
IP
TCP
Ethernet
Application

## Slide 31: Bộ giao thức trong mô hình TCP/IP
BGP = Border Gateway Protocol OSPF = Open Shortest Path First
FTP = File Transfer Protocol RSVP = Resource ReSerVation Protocol
HTTP = Hypertext Transfer Protocol SNMP = Simple Network Management Protocol
ICMP = Internet Control Message Protocol SMTP = Simple Mail Transfer Protocol
IGMP = Internet Group Management Protocol TCP = Transmission Control Protocol
IP = Internet Protocol UDP = User Datagram Protocol
MIME = Multi-purpose Internet Mail Extension

## Slide 32: So sánh hai mô hình OSI và TCP/IP
Application
Presentation
Transport
Session
Network
Data link
Physical
Application
Transport (host-to-host)
Internet
Network Access
Physical
Hardware
Firmware
Software
User space
Operating system
OSI
TCP/IP

## Slide 33: So sánh hai mô hình OSI và TCP/IP
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Datalink
Physical
1
2
3
4
5
6
7
Function
Layer
Telnet
FTP
TFTP
SMTP
DNS
Others
TCP
UDP
ICMP
Ethernet
TokenRing
Other
RARP
ARP
IP
Protocol
OSI Reference Model
TCP/IP Protocol Suite

## Slide 34: HẾT CHƯƠNG 2