## Slide 1: CHƯƠNG 4 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN

## Slide 2: Môi trường truyền dẫn
Hữu tuyến (guided media – wire)
  Cáp đồng
  Cáp quang
Vô tuyến (unguided media – wireless)
  Vệ tinh
  Hệ thống sóng radio: troposcatter, microwave, ...
Đặc tính và chất lượng được xác định bởi môi trường và tín hiệu
  Đối với hữu tuyến, môi trường ảnh hưởng lớn hơn
  Đối với vô tuyến, băng thông tạo ra bởi anten ảnh hưởng lớn hơn
Yếu tố ảnh hưởng trong việc thiết kế: tốc độ dữ liệu và khoảng cách

## Slide 3: Những thành phần cần quan tâm khi thiết kế
Băng thông
  Băng thông cao thì tốc độ dữ liệu cao
Suy yếu truyền dẫn
Nhiễu (nhiễu nhiệt, nhiễu điều chế, nhiễu xuyên kênh, nhiễu xung)
Số lượng thiết bị nhận (receiver)
    Môi trường hữu tuyến
    Càng nhiều thiết bị nhận, tín hiệu truyền càng mau suy giảm

## Slide 4: Môi trường truyền dẫn

## Slide 5: Đường truyền hữu tuyến
Cáp xoắn cặp
Cáp đồng trục
Cáp quang

## Slide 6: Các đặc tính của đường truyền hữu tuyến
Frequency Range
Typical Attenuation
Typical Delay
Repeater Spacing
Twisted pair (with loading)
0 to 3.5 kHz
0.2 dB/km @ 1 kHz
50 µs/km
2 km
Twisted pairs (multi-pair cables)
0 to 1 MHz
0.7 dB/km @ 1 kHz
5 µs/km
2 km
Coaxial cable
0 to 500 MHz
7 dB/km @ 10 MHz
4 µs/km
1 to 9 km
Optical fiber
186 to 370 THz
0.2 to 0.5 dB/km
5 µs/km
40 km

## Slide 7: Cáp đồng soắn cặp: twisted-pair
Tách rời
Xoắn lại với nhau
Thường được bó lại
Insulating
outer cover
Multi core
Insulating
outer cover
Protective screen (shield)

## Slide 8: Khử nhiễu với dây soắn cặp

## Slide 9: Ứng dụng cáp soắn cặp
Môi trường truyền dẫn thông dụng nhất
Mạng điện thoại
  Giữa các thuê bao và hộp cáp (subscriber loop)
Kết nối các tòa nhà
  Tổng đài nội bộ (Private Branch eXchange – PBX)
Mạng cục bộ (LAN)
  10Mbps hoặc 100Mbps
  Tầm ngắn

## Slide 10: Ưu – nhược điểm của cáp soắn cặp
Rẻ
Dễ dàng khi thao tác làm việc
Tốc độ dữ liệu thấp
Tầm ngắn

## Slide 11: Đặc tính truyền dẫn của cáp soắn cặp
Analog
  Cần bộ khuếch đại mỗi 5km tới 6km
Digital
  Dùng tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số
  Cần bộ lặp (repeater) mỗi 2km hoặc 3km
Khoảng cách giới hạn
Băng thông giới hạn (1MHz)
Tốc độ dữ liệu giới hạn (100MHz)
Dễ bị nhiễu và tác động của môi trường ngoài

## Slide 12: Nhiễu xuyên kênh đầu cuối
Nhiễu tín hiệu từ một đôi dây này với đôi dây khác
Nhiễu xyên kênh xuất hiện khi tín hiệu được truyền lên đường dây nhiễu trở lại cặp dây nhận tín hiệu
  Ví dụ: tín hiệu vừa truyền ảnh hưởng đến cặp dây nhận tín hiệu

## Slide 13: Cáp đồng có bọc và không bọc giáp
Không vỏ bọc giáp – Unshielded Twisted Pair (UTP)
  Dây ĐT bình thường
  Rẻ nhất
  Dễ lắp đặt
  Dễ bị nhiễu trường điện từ bên ngoài
Vỏ bọc giáp – Shielded Twisted Pair (STP)
  Vỏ giáp bện giúp giảm nhiễu và tác động bên ngoài
  Đắt hơn
  Khó lắp đặt (cứng, nặng)

## Slide 14: Unshielded Twisted-Pair

## Slide 15: Cáp không vỏ bọc giáp (UTP)
UTP Cat 3
  Lên đến 16MHz
  Được dùng trong liên lạc thoại ở hầu hết các văn phòng
  Chiều dài xoắn (twist length): 7.5cm tới 10cm
UTP Cat 4
  Lên đến 20 MHz
UTP Cat 5
  Lên đến 100MHz
  Được dùng phổ biến hiện nay trong các văn phòng
  Chiều dài xoắn: 0.6cm đến 0.85cm
  Thích hợp cho tốc độ truyền lên đến 100.106 bits/second

## Slide 16: Shielded Twisted-Pair

## Slide 17: So sánh cáp có bọc và không bọc

## Slide 18: Cáp đồng trục (Coaxial Cable)

## Slide 19: Cáp đồng trục (Coaxial Cable)

## Slide 20: Ứng dụng cáp đồng trục
Môi trường truyền linh hoạt nhất
Cáp truyền hình (dây anten và truyền hình cáp)
Truyền dẫn ĐT khoảng cách xa
  FDM
  Có thể mang đồng thời 10.000 cuộc gọi
  Sẽ bị thay thế bởi cáp quang
Kết nối các thiết bị khoảng cách gần
Mạng cục bộ

## Slide 21: Đặc tính truyền dẫn của cáp đồng trục
Analog
  Cần bộ khuyếch đại mỗi vài km
  Khoảng cách càng ngắn nếu tần số càng cao
  Lên đến 500MHz
Digital
  Cần bộ lặp (repeater) mỗi km
  Khoảng cách càng ngắn nếu tốc độ dữ liệu càng tăng

## Slide 22: Cáp quang

## Slide 23: Cáp quang

## Slide 24: Cáp quang: lợi ích
Dung lượng cao
  Tốc độ dữ liệu hàng trăm Gbps (so với 100Mbps trên 1km coaxial cable và thấp hơn của twisted-pair cable)
Kích thước và trọng lượng nhỏ
Độ suy hao của tín hiệu trên đường truyền thấp.
Cách ly trường điện từ (Ít bị ảnh hưởng của nhiễu và môi trường xung quanh)
Khoảng cách giữa các bộ lặp xa
Tỷ lệ bit lỗi trên đường truyền vào khoảng 10-9  10-12

## Slide 25: Cáp quang: ứng dụng
Phạm vi triển khai rất đa dạng: LAN (vài km), WAN (hàng chục km).
Môi trường truyền thích hợp để triển khai các ứng dụng mạng số đa dịch vụ tích hợp băng rộng (Broadband Integrated Services Digital Networks)
Đường trung kế khoảng cách xa
Trung kế đô thị
Trung kế tổng đài nông thôn
Thuê bao

## Slide 26: Cáp quang: đặc tính truyền dẫn
Sóng lan truyền có hướng 1014 đến 1015 Hz
  Một phần phổ hồng ngoại và phổ nhìn thấy được
Light Emitting Diode (LED)
  Rẻ
  Tầm nhiệt độ hoạt động rộng
  Tuổi thọ cao
Injection Laser Diode (ILD)
  Hiệu quả hơn
  Tốc độ dữ liệu cao hơn
Wavelength Division Multiplexing

## Slide 27: Nguồn phát sáng
Nguồn sáng | LED/ ILD | LED/ ILD | ILD
Băng thông | 20MHz/km | 1GHz/km | Lên đến 1000GHz/km
Ứng dụng | LAN, computer data links | Mod length phone lines | Long haul telecom. lines
Đường kính lõi (µm) | > 80 | 50 – 60 | 1.5 – 5
Độ suy giảm t/h (dB/km) | 0.5 – 2.0 | 0.5 – 2.0 | 0.15

## Slide 28: Cáp quang: chế độ truyền tải
multimode: several paths/time delays
narrow: 1 wavelength no time delays

## Slide 29: Sử dụng tần số với cáp quang
Wavelength (in vacuum) range (nm)
Frequency range (THz)
Band label
Fiber type
Application
820 to 900
366 to 333
Multimode
LAN
1280 to 1350
234 to 222
S
Single mode
Various
1528 to 1561
196 to 192
C
Single mode
WDM
1561 to 1620
185 to 192
L
Single mode
WDM

## Slide 30: Cáp quang
Optical Dielectric SLT Cable, 72-Fiber, Composite (24 SM/48MM)

## Slide 31: Truyễn tải bằng sóng vô tuyến
Truyền và nhận bởi sóng vô tuyến trong không gian thông qua anten
Có hướng
  Chùm định hướng (focused beam)
  Đòi hỏi sự canh chỉnh hướng cẩn thận
Vô hướng
  Tín hiệu lan truyền theo mọi hướng
  Có thể được nhận bởi nhiều anten

## Slide 32: Các tần số vô tuyến
2GHz đến 40GHz
  Sóng viba (microwave)
  Định hướng cao
  Điểm-điểm
  Vệ tinh
30MHz đến 1GHz
  Vô hướng
  radio
3 x 1011 đến 2 x 1014
  Hồng ngoại
  Cục bộ

## Slide 33: Đường truyền vô tuyến
Khắc phục những khó khăn về địa lý khi triển khai hệ thống
Tỷ lệ bit lỗi trên đường truyền (BER) thay đổi tùy theo hệ thống được triển khai. Ví dụ: BER của vệ tinh ~ 10-10
Tốc độ truyền thông tin đạt được thay đổi, từ vài Mbps đến hàng trăm Mbps
Phạm vi triển khai đa dạng: LAN (vài km), WAN (hàng chục km)
Chi phí để triển khai hệ thống ban đầu rất cao

## Slide 34: Vô tuyến: các băng tần truyền dẫn

## Slide 35: Anten
Các thiết bị (hoặc hệ thống) điện tử trường được sử dụng để bức xạ năng lượng điện từ hoặc thu nhận năng lượng điện từ
Truyền
  Có năng lượng điện với tần số vô tuyến từ máy phát
  Chuyển thành năng lượng sóng điện từ
  Sử dụng Anten
  Bức xạ vào môi trường xung quanh

## Slide 36: Anten (tiếp)
Nhận
  Năng lượng sóng điện từ tác động vào Anten
  Chuyển thành năng lượng điện có tần số vô tuyến
  Chuyển tới máy thu
Có thể dùng cùng một loại Anten

## Slide 37: Truyền sóng vô tuyến (Radio Frequency RF)
Sóng điện từ lan truyền trong không gian được sinh ra bởi điện từ trường.

## Slide 38: Ví dụ về Anten

## Slide 39: Thu phát sóng

## Slide 40: Sự bức xạ
Năng lượng được bức xạ trên các hướng
Không đồng nhất trên các hướng
Anten đẳng hướng (theo lý thuyết) là một điểm trong không gian
  Bức xạ trên các hướng giống nhau
  Cho ra bức xạ hình cầu

## Slide 41: Anten đẳng hướng

## Slide 42: Anten Parabol
Sử dụng trong truyền sóng vi ba và sóng vệ tinh
Hình parabole là quỹ tích các điểm cách đều một đường thẳng và một điểm không nằm trên đường thẳng đó
Nếu nguồn đặt tại điểm hội tụ sẽ sinh ra các sóng phản xạ lên bề mặt của anten song song với trục
Nếu thiết bị thu đặt tại điểm hội tụ sẽ nhận được các sóng phản xạ

## Slide 43: Phản xạ của Anten parabolic

## Slide 44: Anten Parabol

## Slide 45: Độ lợi Anten
Đánh giá tính định hướng của Anten
Đánh giá bằng so sánh giữa năng lượng thụ được trên 1 hướng nhất định với một Anten đẳng hướng
Đánh giá bằng Decibel (dB)
Sự định hướng sẽ gây ra sự mất mát năng lượng trên các hướng khác
Khu vực có lợi ảnh hưởng bởi kích thước và kiểu dáng Anten (tác động đến độ lợi)

## Slide 46: Sóng viba mặt đất
Chảo parabol
Chùm sóng định hướng theo đường ngắm (line of sight)
Viễn thông khoảng cách xa
  Thay thế cho cáp đồng trục (cần ít bộ amp/repeater, nhưng phải nằm trên đường thẳng)
Tần số càng cao thì tốc độ dữ liệu càng cao

## Slide 47: Vô tuyến: sóng vệ tinh
Vệ tinh là trạm trung chuyển
Vệ tinh nhận trên một tần số, khuyếch đại (lặp lại tín hiệu) và phát trên một tần số khác
Cần quĩ đạo địa tĩnh
  Cao 35.784 km
Truyền hình
Điện thoại đường dài
Mạng riêng

## Slide 48: Truyền vệ tinh điểm với điểm

## Slide 49: Truyền vệ tinh đa điểm

## Slide 50: Sóng radio
Vô hướng, 30MHz – 1GHz
Sóng FM
Truyền hình UHF và VHF
Truyền theo đường thẳng (line of sight)
Bị ảnh hưởng bởi nhiễu đa kênh
  Phản xạ

## Slide 51: Sóng hồng ngoại
Điều chế bằng không liên kết ánh sáng hồng ngoại
Truyền theo đường thẳng (hoặc phản xạ)
Cản bởi các bức tường
Bộ điều khiển TV từ xa, cổng điều khiển bằng hồng ngoại (IRD port)

## Slide 52: Lan truyền vô tuyến
Tín hiệu lan truyền theo 3 đường
  Sóng mặt đất
    Dọc theo đường bao trái đất
    < 2MHz
    AM radio
  Sóng bầu trời
    Radio nghiệp dư, dịch vụ toàn cầu BBC, VOA
    Tín hiệu phản xạ từ tầng điện ly
  Đường thẳng
    Khoảng trên 30MHz
    Có thể xa hơn đường thẳng quang học do có phản xạ

## Slide 53: Lan truyền sóng mặt đất
Earth
Signal propagation
Transmit antenna
Receive antenna
Ground-wave propagation (below 2MHz)

## Slide 54: Lan truyền sóng bầu trời
Earth
Sky-wave propagation (2MHz to 30MHz)
Receive antenna
Transmit antenna
ionosphere
Signal propagation

## Slide 55: Lan truyền đường thẳng
Earth
Line-of-sight (LOS) propagation (above 30MHz)
Receive antenna
Transmit antenna
Signal propagation

## Slide 56: Các loại sóng lan truyền
LF
MF
HF
UHF
VHF

## Slide 57: Sự phản xạ
Sóng vô tuyến phản xạ
Sóng vô tuyến đến

## Slide 58: Sự khúc xạ
Sóng vô tuyến phản xạ
Sóng vô tuyến đến
Sóng vô tuyến khúc xạ

## Slide 59: Khúc xạ
Vận tốc sóng điện từ là hàm số của mật độ vật liệu
  ~3 x 108 m/s truyền trong chân không, thấp hơn khi truyền trong các môi trường khác
Tốc độ của sóng điện từ sẽ thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác
  Hướng truyền của sóng sẽ bị bẻ cong tại biên
  Truyền từ môi trường mật độ thấp sang môi trường mật độ cao, sóng bị bẻ cong về phía môi trường môi trường có mật độ cao

## Slide 60: Khúc xạ (tiếp)
Chỉ số khúc xạ
  Sin(góc tới)/sin(góc khúc xạ)
  Thay đổi theo chiều dài sóng
Gây ra sự thay đổi hướng đột ngột khi chuyển tiếp giữa các môi trường
Gây ra sự bẻ cong từ từ nếu mật độ môi trường truyền thay đổi
  Mật độ khí quyển giảm theo độ cao
  Khiến tín hiệu radio bị bẻ cong về phía trái đất

## Slide 61: Optical and radio Horizons
Antenna
Radio horizon

## Slide 62: Truyền theo đường thẳng
Free space loss
  Tín hiệu phân tán theo khoảng cách
  Càng lớn khi tần số càng thấp (do chiều dài sóng dài hơn)
Hấp thụ bởi khí quyển
  Hơi nước và oxy hấp thu tín hiệu radio
  Hơi nước hấp thụ mạnh ở tần số 22GHz, tín hiệu dưới 15GHz ít bị hấp thụ
  Oxy hấp thụ mạnh ở tần số 60GHz, tín hiệu dưới 30GHz ít bị hấp thụ
  Mưa và sương mù làm tan sóng radio

## Slide 63: Truyền theo đường thẳng (tiếp)
Đa đường (Multipath)
  Tín hiệu thu được tốt nhất là truyền theo đường thẳng khi có thể
  Tín hiệu có thể bị phản xạ, khiến thiết bị thu có thể nhận được nhiều tín hiệu từ một nguồn
  Có trường hợp không có tín hiệu trực tiếp nào cả
  Trong các trường hợp anten cố định, có thể tăng công suất tín hiệu trực tiếp và loại bỏ các tín hiệu phản xạ
Khúc xạ
  Có thể khiến thiết bị thu mất toàn bộ hoặc nhận được chỉ một phần tín hiệu

## Slide 64: Suy hao trong không gian (Free Space Loss)
Ptransmitted : Công suất phát
Preceived : Công suất thu
Gt : Độ lợi của anten phát
Gr : Độ lợi của anten thu
d : Khoảng cách giữa máy phát và máy thu (m)
 : chiều dài bước sóng (m)

## Slide 65: Suy hao trong không gian (Free Space Loss)

## Slide 66: Truyền đa đường

## Slide 67: HẾT CHƯƠNG 4