## Slide 1: CHƯƠNG 6 KỸ THUẬT TRUYỀN DỮ LIỆU SỐ

## Slide 2: Cấu trúc kênh truyền
Song song (Parallel)
  Mỗi bit dùng một đường truyền riêng. Nếu có 8 bits được truyền đồng thời sẽ yêu cầu 8 đường truyền độc lập
  Để truyền dữ liệu trên một đường truyền song song, một kênh truyền riêng được dùng để thông báo cho bên nhận biết khi nào dữ liệu có sẵn (clock signal)
  Cần thêm một kênh truyền khác để bên nhận báo cho bên gởi biết là đã sẵn sàng để nhận dữ liệu kế tiếp

## Slide 3: Cấu trúc kênh truyền
Tuần tự (Serial)
  Tất cả các bit đều được truyền trên cùng một đường truyền, bit này tiếp theo sau bit kia
  Không cần các đường truyền riêng cho tín hiệu đồng bộ và tín hiệu bắt tay (các tín hiệu này được mã hóa vào dữ liệu truyền đi)

## Slide 4: Truyền bất đồng bộ và đồng bộ
Những yêu cầu định vị thời gian (timing) đòi hỏi một cơ chế đồng bộ giữa máy gửi và máy nhận
Có 2 giải pháp
  Bất đồng bộ: mỗi ký tự được đồng bộ bởi start và stop bit
  Đồng bộ: mỗi khối ký tự được đồng bộ dùng cờ

## Slide 5: Truyền bất đồng bộ
Dữ liệu được truyền theo ký tự (5  8 bits)
Định vị thời gian chỉ cần giữ trong mỗi một ký tự
Thời gian sẽ được tái đồng bộ cho mỗi ký tự mới

## Slide 6: Truyền bất đồng bộ

## Slide 7: Cơ chế hoạt động của truyền bất đồng bộ
Đối với dòng dữ liệu đều, khoảng cách giữa các ký tự là đồng nhất (chiều dài của phần tử stop)
Ở trạng thái không truyền, bộ thu tìm - xác định sự chuyển 1  0
Lấy mẫu 7 khoảng kế tiếp (chiều dài ký tự)
Đợi việc chuyển 1  0 cho ký tự kế tiếp
Đơn giản
Rẻ
Phí tổn 2 hoặc 3 bit cho một ký tự (~20%)
Thích hợp cho dữ liệu với khoảng trống giữa các ký tự lớn (dữ liệu nhập từ bàn phím)

## Slide 8: Truyền đồng bộ - mức bit
Truyền các khối dữ liệu không cần start/stop bits
Các đồng hồ tại các máy truyền và nhận cần đồng bộ
Dùng một đường tín hiệu đồng bộ riêng biệt
  Sử dụng một nguồn clock ổn định được giữ đồng bộ với dữ liệu đến tại nơi nhận
  Tốt với khoảng cách ngắn
  Tín hiệu đồng bộ dễ bị suy giảm trên đường truyền
Tích hợp thông tin đồng bộ (clock) vào trong dữ liệu truyền
  Máy nhận sẽ tách thông tin đồng bộ dựa vào dữ liệu nhận được
  Dùng các phương pháp mã như Manchester, differential Manchester

## Slide 9: Truyền đồng bộ - mức nhóm (block)
Cần xác định đâu là bắt đầu và kết thúc của một nhóm
Sử dụng ký tự đều và kết thúc
  Ví dụ chuỗi ký tự SYN (hex 16)
  Một nhóm 111111111 kết thúc với 11111110
Hiệu quả (phí tổn thấp) hơn so với truyền bất đồng bộ

## Slide 10: Truyền đồng bộ

## Slide 11: Lỗi
Một lỗi xuất hiện khi có một bit bị thay đổi giữa truyền và nhận
Các lỗi bit đơn
  Một bit bị thay đổ
  Các bit bên cạnh không đổi
  Trong trường hợp do nhiễu trắng

## Slide 12: Lỗi sai nhóm
Chiều dài B
Một chuỗi B bits trong đó bit đầu, cuối và nhiều bit liên tiếp trong đó bị sai
Do nhiễu xung
Làm suy giảm trong truyền không dây
Tác động càng lớn khi đường truyền càng cao

## Slide 13: Quá trình phát hiện sai

## Slide 14: Phát hiện lỗi
Thêm các bits bổ xung bởi máy gửi cho mã xác định lỗi
Parity
  Giá trị của bit parity cho vào sau ký tự 7 bits là 0 nếu có chẳn bit 1 và 1 nếu có lẻ bit 1.
  Nếu có chẵn số bit lỗi thì không phát hiện ra

## Slide 15
Kiểm tra bằng 1 bit parity
Xác định được các lỗi 1 bit

## Slide 16: Bit Parity hai chiều
Xác định và sửa các lỗi bit đơn

## Slide 17
Bit Parity hai chiều

## Slide 18
Bit Parity hai chiều

## Slide 19: Cyclic Redundancy Check (CRC)
Với k-bit phát, máy phát tạo ra chuỗi n bit kiểm tra FCS (Frame Check Sequence)
Gửi k+n bit chia hết cho số kiểm tra P (n+1) bit xác định trước
Máy thu chia (modulo 2) frame nhận được cho cùng số kiểm tra P nếu không có phần dư thì có khả năng không có lỗi

## Slide 20: CRC

## Slide 21: CRC Example
Chúng ta muốn:
  D.2r XOR R = nG
Tương đương:
  D.2r = nG XOR R
Tương đương:
  Nếu chúng ta chia D.2r với G, giá trị còn lại R
R = remainder[ ]
D.2r
G

## Slide 22: Cyclic Redundancy Check
1 1 1 1 0 1
1 1 0 1
1 1 1 1 0 1
0 0 0
M
P
1 1 0 1
1 0 0 1
1 1 0 1
1 0 0 0
1 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 0 1
0 1 1
FCS
111101011
T
Một t số đa thức sinh P(x)

## Slide 23: Đa thức sinh P(x)
Các chuỗi P thường biểu diễn bằng 1 đa thức theo biến x→ P(x) gọi là đa thức sinh
Bậc của x chỉ trọng số,và hệ số là các số nhị phân
Ví dụ:
chuỗi 1101 được biểu diễn là: x3 + x2 + 1

## Slide 24: Cyclic Redundancy Check
Cách xác định FCS bằng chia đa thức
  M = 111101  M(x) = X5 + X4 + X3 + X2 + 1
  P = 1101  P = X3 + X2 + 1
   FCS có 3 bits (n = 3)
  Dữ liệu dịch trái n bits: 2nM(x) = X8 + X7 + X6 + X5 + X3
X8 + X7 + X5
X3 + X2 + 1
X8 + X7 + X6 + X5 + X3
X6 + X3
X6 + X5 + X3
X5
X5 + X4 + X2
X4 + X2
X4 + X3 + X
X3 + X2 + X
X3 + X2 + 1
X + 1

FCS = 011
T = 111101011

## Slide 25: Các CRCs thông dụng
CRC-1 | x + 1 (most hardware; also known as parity bit) | 
CRC-4-ITU | x4 + x + 1 (ITU G.704, p. 12) | 
CRC-5-ITU | x5 + x4 + x2 + 1 (ITU G.704, p. 9) | 
CRC-5-USB | x5 + x2 + 1 (USB token packets) | 
CRC-6-ITU | x6 + x + 1 (ITU G.704, p. 3) | 
CRC-7 | x7 + x3 + 1 (telecom systems, MMC) | 
CRC-8-ATM | x8 + x2 + x + 1 (ATM HEC) | 
CRC-8-CCITT | x8 + x7 + x3 + x2 + 1 (1-Wire bus) | 
CRC-8-Dallas/Maxim | x8 + x5 + x4 + 1 (1-Wire bus) | 
CRC-8 | x8 + x7 + x6 + x4 + x2 + 1 | 
CRC-8-SAE J1850 | x8 + x4 + x3 + x2 + 1 | 
CRC-10 | x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1 | 
CRC-11 | x11 + x9 + x8 + x7 + x2 + 1 (FlexRay) | 
CRC-12 | x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 (telecom systems) | 
CRC-15-CAN | x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1 | 

## Slide 26: Các CRCs thông dụng
CRC-16-CCITT | x16 + x12 + x5 + 1 (X.25, V.41, CDMA, Bluetooth, PPP, IrDA, BACnet; known as CRC-CCITT) | 
CRC-16-IBM | x16 + x15 + x2 + 1 (SDLC, XMODEM, USB, also known as CRC-16) | 
CRC-24-Radix-64 | x24 + x23 + x18 + x17 + x14 + x11 + x10 + x7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x + 1 (FlexRay) | 
CRC-30 | x30 + x29 + x21 + x20 + x15 + x13 + x12 + x11 + x8 + x7 + x6 + x2 + x + 1 (CDMA) | 
CRC-32-IEEE 802.3 | x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 (V.42, MPEG-2) | 
CRC-32K (Koopman) | x32 + x30 + x29 + x28 + x26 + x20 + x19 + x17 + x16 + x15 + x11 + x10 + x7 + x6 + x4 + x2 + x + 1 | 
CRC-64-ISO | x64 + x4 + x3 + x + 1 (HDLC — ISO 3309) | 
CRC-64-ECMA-182 | x64 + x62 + x57 + x55 + x54 + x53 + x52 + x47 + x46 + x45 + x40 + x39 + x38 + x37 + x35 + x33 + x32 + x31 + x29 + x27 + x24 + x23 + x22 + x21 + x19 + x17 + x13 + x12 + x10 + x9 + x7 + x4 + x + 1 (as described in ECMA-182 p.63) | 

## Slide 27: Các lỗi được phát hiện
Tất cả các lỗi bit đơn
Tất cả các lỗi kép nếu P có ít nhất 3 toán hạng
Một số lẻ lỗi bất kỳ nếu P chứa 1 thừa số (X+1)
Bất kỳ lỗi chùm nào mà chiều dài của chùm nhỏ hơn chiều dài FCS
Hầu hết các lỗi chùm lớn hơn

## Slide 28: Sửa lỗi
Sửa các lỗi được phát hiện thông thường yêu cầu truyền lại khối dữ liệu
Không thích hợp cho các ứng dụng trao đổi dữ liệu không dây
  BER cao
    Truyền lại nhiều
  Thời gian trễ truyền lớn hơn nhiều so với thời gian truyền dữ liệu (vd truyền vệ tinh)
    Khối dữ liệu được truyền lại bị lỗi và nhiều khối dữ liệu khác tiếp theo
Cần thiết phải sửa lỗi dựa vào các dữ liệu nhận được

## Slide 29: Quá trình sửa lỗi

## Slide 30: Quá trình sửa lỗi
Mỗi khối dữ liệu k bit được ánh xạ vào khối n bit (n>k)
  Từ mã – Codeword
  Forward error correction (FEC) encoder
Codeword được truyền đi
Chuỗi bit nhận được tương tự như chuỗi được truyền đi, nhưng có chứa lỗi
Codeword được gởi tới bộ giải mã FEC
  Nếu không có lỗi, trích xuất khối dữ liệu ban đầu
  Một vài mẫu lỗi có thể được phát hiện và sửa lỗi
  Một vài mẫu lỗi có thể được phát hiện nhưng không sửa được
  Một vài mẫu lỗi có thể không được phát hiện (ít xảy ra)
    FEC trích xuất khối dữ liệu sai

## Slide 31: Block Code Principles
Hamming distance = số lượng Bit khác nhau,
p = 011011, q = 110001, d (p,q) = ?
Data Code
00 00000
01 00111
10 11001
11 11110
Nhận được 00100, đúng? Làm sao có thể sửa?

## Slide 32
Block Code Principles

## Slide 33
Block Code

## Slide 34: Cấu hình đường truyền
Cấu hình: sắp xếp vật lý các trạm trên môi trường
Cấu hình truyền thống

## Slide 35: Giao tiếp
Thiết bị xử lý dữ liệu (DTE) thường không có các phương tiện phát dữ liệu
Cần một thiết bị giao tiếp (DCE) – ví dụ: modem, NIC, …
DCE phát các bit dữ liệu trên môi trường truyền dẫn, DCE trao đổi dữ liệu và thông tin điều khiển với DTE
  Được thực hiện thông qua mạch trao đổi
  Cần một chuẩn giao tiếp rõ ràng

## Slide 36: Mô hình giao tiếp

## Slide 37: Các đặc tả của giao tiếp
Cơ học
  Các đầu nối
Điện
  Điện áp, thời gian, mã
Hoạt động
  Dữ liệu, điều khiển, định thời gian, tiếp đất
Thủ tục
  Chuỗi liên tiết các sự kiện

## Slide 38: Chuẩn V.24/EIA–232–F
ITU-T v.24
  Chỉ đặc tả chức năng và thủ tục
  Tham khảo các chuẩn khác cho các đặc tính cơ khí và đặc tính điện
EIA-232-F (USA)
  RS-232
  Đặc tính cơ khí: ISO 2110
  Đặc tính điện: v.28
  Chức năng: v.24
  Thủ tục: v.24

## Slide 39: Kết nối V.24/EIA–232 (DTE)

## Slide 40: V.24
V.24 | EIA-232 | Name | Direction to |  | Function
Data signals |  |  |  |  | 
103 | BA | Transmitted data |  | DCE | Transmitted by DTE
104 | BB | Received data |  | DTE | Received by DTE
Control signals |  |  |  |  | 
105 | CA | Request to send |  | DCE | DTE wishes to transmit
106 | CB | Clear to send |  | DTE | DCE is ready to receive, response to RTS
107 | CC | DCE ready |  | DTE | DCE is ready to operate
108.2 | CD | DTE ready |  | DCE | DTE is ready to operate
125 | CE | Ring indicator |  | DTE | DCE is receiving a ringing signal on the channel line
109 | CF | Received line signal detector |  | DTE | DCE is receiving a signal within appropriate limits on the channel line
Timing signals |  |  |  |  | 
113 | DA | Transmitter sig. elm. timing |  | DCE | Clocking signal
114 | DB | Transmitter sig. elm. timing |  | DTE | Clocking signal;
115 | DD | Receiver sig. elm. timing |  | DTE | Clocking signal for circuit 104
Ground |  |  |  |  | 
102 | AB | Signal ground/common return |  |  | Common ground reference for all circuits

## Slide 41: Local/Remote loopback testing
DTE
Local DCE
Remote DCE
Local loopback testing
Remote loopback testing
DTE
Local DCE

## Slide 42: Nghi thức
Ví dụ modem riêng bất đồng bộ
Khi modem được bật lên và sẵn sàng, nó (DCE) bật tín hiệu “DCE ready”
Khi DTE sẵn sàng gởi dữ liệu, nó bật tín hiệu “Request To Send”
  Cấm chế độ nhận dữ liệu (nếu trong chế độ truyền half-duplex)
Modem đáp lại sẵn sàng bằng tín hiệu “Clear To Send”
DTE gởi dữ liệu
Khi dữ liệu đến, modem gắn vào DTE sẽ bật tín hiệu “Line Signal Detector” và gởi dữ liệu cho DTE

## Slide 43: Hoat động quay số (1)

## Slide 44: Hoạt động quay số (2)

## Slide 45: Hoạt động quay số (3)

## Slide 46: Chuẩn giao tiếp EIA RS–232C
DTR on
DSR on
DTR on
DSR on
RI on
Connection setup
RTS on
Carrier On
DCD on
CTS on
TxD
Data tones
RxD on
RTS off
CTS off
Carrier Off
DCD off
RTS on
CTS on
Carrier On
DCD on
RxD on
Data tones
TxD on
RTS off
CTS off
RTS off
CTS off
Carrier Off
DCD off
DCD off
DTR off
DSR off
DTR off
DSR off
Time
number
DTR | Data Terminal Ready
DSR | Data Set Ready
DCD | Data Carrier Detect
RI | Ring Indicator
RTS | Request To Send
CTS | Clear To Send
TxD | Transmitted Data
RxD | Received Data

## Slide 47: Trao đổi thông tin giữa DCE và DTE
Trao đổi thông tin giữa DTE và DCE
  Truyền dữ liệu (DTEDCE)
    Bật DTR và RTS
    Đợi DSR
    Đợi CTS
    Truyền dữ liệu
  Nhận dữ liệu (DCEDTE)
    Bật DTR
    Đợi DSR
    Nhận dữ liệu
Trao đổi thông tin giữa 2 DTE
  Không cần DCE
  Null modem cable

## Slide 48: Cấu hình dây dẫn kết nối DTE  DTE

## Slide 49: Mạng ISDN
Mạng số tích hợp dịch vụ ISDN (Integrated Services Digital Network) được định nghĩa như mạng thông tin có thể đấu nối theo công nghệ số (digital) từ thuê bao chủ gọi và xử lý tất cả các loại dịch vụ thoại và phi thoại.
Mạng ISDN cho phép tất cả các thông tin thoại (phone), số liệu (data) và hình ảnh (video) có thể truyền qua một đường dây thuê bao (subscriber line) với tốc độ cao và chất lượng tốt.
ISDN truyền bằng tín hiệu điện tử (digital) qua dây đồng (dây đien thoại) và một số loại vật liệu khác với tốc độ lên tới 128Kbps.

## Slide 50: Cấu hình mạng ISDN

## Slide 51: Kênh trong ISDN

## Slide 52: Kiến trúc của ISDN

## Slide 53: ISDN

## Slide 54: HẾT CHƯƠNG 6