## Slide 1: CHƯƠNG 7 CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU

## Slide 2: Điều khiển dòng (Flow Control)
Bảo đảm cho máy phát không gởi dữ liệu quá nhanh
  Ngăn ngừa việc tràn bộ đệm
Thời gian truyền
  Thời gian cần thiết để gởi tất cả các bit dữ liệu lên đường truyền.
Thời gian lan truyền
  Thời gian cần thiết để 1 bit đi từ nguồn đến đích.

## Slide 3: Mô hình truyền Frame

## Slide 4: Dừng lại và đợi (Stop–and–Wait)
Máy phát truyền các frame dữ liệu
Máy nhận nhận dữ liệu và trả lời bằng ACK
Máy phát đợi ACK trước khi phát tiếp dữ liệu
Máy nhận có thể ngưng bằng cách không gởi ACK
Thích hợp khi chỉ có vài frame có kích thước lớn

## Slide 5: Chia nhỏ gói tin
Dữ liệu lớn được chia thành các frame có kích thước nhỏ
  Kích thước bộ đệm có giới hạn
  Lỗi được phát hiện sớm (khi cả gói dữ liệu đã nhận được)
  Khi có lỗi, chỉ cần truyền lại frame nhỏ
  Ngăn ngừa tình trạng 1 trạm làm việc chiếm đường truyền lâu
Stop and wait trở nên không thích hợp

## Slide 6: Sử dụng đường truyền của Stop and Wait

## Slide 7: Điểu khiển dòng theo cửa sổ trượt (Sliding windows)
Cho phép nhiều frame có thể truyền đồng thời
Bên thu có bộ đệm với kích thước W
Bên phát có thể truyền tối đa W frame mà không cần đợi ACK
Cơ chế đánh số thứ tự cho các frame
ACK có chứa số của frame kế tiếp đang được mong đợi
Số thứ tự được quay vòng bởi kích thước cửa sổ (modulo 2k)

## Slide 8: Sơ đồ cửa sổ trượt

## Slide 9: Ví dụ cửa sổ trượt

## Slide 10: Cửa sổ trượt cải tiến
Máy nhận có thể công nhận các gói tin đồng thời không cho phép truyền tiếp (Receive Not Ready)
Cần phải gửi ACK thông thường khi muốn tiếp tục
Trong trường hợp song công sử dụng kiểu đánh khăng
  Nếu không có dữ liệu cần truyền gửi ACK
  Nếu có dữ liệu mà không cần gửi ACK thì tiếp tục gửi số ACK cũ

## Slide 11: Phát hiện lỗi
Thêm các bit để có thể phát hiện ra lỗi trên đường truyền
Sử dụng Parity
Sử dụng CRC

## Slide 12: Kiểm soát lỗi
Bảo đảm dữ liệu nhận được đúng và chính xác
Mất frame: frame không đến đích
Frame sai: dữ liệu trong frame bị sai
Cung cấp cơ chế cho việc truyền dữ liệu trong trường hợp dữ liệu bị mất hay sai sót trên đường truyền
  Positive ACK – xác nhận các frame nhận được
  Truyền lại sau một thời gian time-out
  Negative ACK (NAK) và truyền lại – yêu cầu truyền lại (NAK) cho các frame bị hư

## Slide 13: Tự động thực hiện lại Automatic Repeat Request
Cơ chế cho phép các giao thức liên kết dữ liệu quản lý lỗi và yêu cầu truyền lại
Go Back N
Selective reject
Kiểm soát lỗi
(
Error Control
)
ARQ
Sliding windows
ARQ
Stop and Wait

## Slide 14: Stop and Wait
Máy gửi gởi một gói tin đến máy nhận
Máy gửi đợi trả lời
Nếu gói tin bị hỏng thì sẽ gửi lại
  Máy gửi có định thời gian
  Không nhận được trả lời quá thời gian – Máy gửi gởi lại
Nếu gói tin nhận được, nhưng ACK bị mất/hư?
  Máy gửi gởi lại
  Máy nhận sẽ nhận được 2 gói tin giống nhay
  Sử dụng đánh số 0 và 1

## Slide 15: Stop and Wait

## Slide 16: Stop and Wait – ưu khuyết điểm
Đơn giản
Không hiệu quả

## Slide 17: Go–back–N
Frame điều khiển
  RR - receive ready = ACK - acknowledge
  REJ - reply with rejection = NAK - negative acknowledge
Dựa trên cơ chế sliding window
  Máy gửi truyền liên tục các Frame đến máy nhận (trong khi cơ chế điều khiển dòng còn cho phép)
  Máy nhận chỉ nhận Frame theo đúng chỉ số tuần tự (hoặc ) và gửi RR với só hiệu của Frame đang chờ nhận
Khi có lỗi,
  Máy nhận sẽ yêu cầu gửi lại và loại bỏ các frame tiếp theo đến khi nhận được sửa đổi
  Máy gửi truyền lại tất cả các Frame sai kể từ Frame sai đầu tiên trở đi, bất kể các Frame sau là đúng hay sai

## Slide 18: Frame hỏng
Máy nhận phát hiện lỗi trong Frame thứ I
Máy nhận truyền Frame REJ(i)
Máy gửi nhận được Frame REJ(i)
Máy gửi truyền lại Frame thứ I và các Frame tiếp theo

## Slide 19: Frame mất (1)
Frame i bị mất
Máy gửi đã truyền Frame i+1
Máy nhận nhận được Frame i+1 ngoài thứ tự
Máy nhận truyền Frame REJ (i)
Máy gửi quay trở lại Frame thứ i và gửi lại

## Slide 20: Frame mất (2)
Frame i mất và không có frame nào được gửi tiếp
Máy nhận không nhận được gì và không trả lời
Máy gửi đợi hết thời gian sẽ gửi ACK Frame với bít P cho bằng 1.
Máy nhận truyền RR(i)
Máy gửi truyền lại Frame i

## Slide 21: Frame ACK bị hư
Máy nhận nhận được Frame i, máy nhận truyền Frame RR(i+1), nhưng Frame này bị mất
Máy gửi còn gửi các Frame tiếp theo như i+1, i+2.. Nên nếu máy gửi nhận được Frame RR(i+n) trước thời gian timeout thì được hiểu như bao gồm RR(i), RR(i+1) ..
Máy nhận đợi, sẽ gởi lại các Frame, kể từ Frame i
Máy nhận được Frame REJ(i) báo thiếu hay hay hư thì sẽ gởi lại các Frame, kể từ Frame i

## Slide 22: Go–back–N

## Slide 23: Selective Reject
Tương tự như Go-Back-N,
Chỉ truyền lại các Frame bị hoảng hoặc time-out
Máy nhận có thể nhận Frame không theo đúng tuần tự và máy nhận phải có buffer để lưu lại các Frame đến không theo đúng chỉ số tuần tự
Giảm số lượng cần truyền lại
Buffer cần phải đủ lớn
Phức tạp hơn

## Slide 24: Selective Reject

## Slide 25: High-level Data Link Control – HDLC
Giao thức điều khiển liên kết dữ liệu cấp cao (High-level Data Link Control – HDLC)
Liên kết point-to-point hoặc multipoint
Đặc điểm
  Không phụ thuộc mã điều khiển
  Khả năng thích ứng
  Hiệu quả cao
  Độ tin cậy cao

## Slide 26: Các loại trạm làm việc HDLC
Trạm cấp 1
  Điều khiển hoạt động của liên kết
  Frame phát ra gọi là các lệnh
  Duy trì liên kết logic riêng cho các trạm cấp 2
Trạm cấp 2
  Hoạt động dưới sự điều khiển của trạm cấp 1
  Frame phát ra gọi là các trả lời
Trạm tổ hợp
  Có thể phát ra các lệnh và trả lời

## Slide 27: Cấu hình liên kết
Không cân bằng
  Một trạm cấp 1 và một hoặc nhiều trạm cấp 2
  Cho phép full duplex và half duplex
Cân bằng
  2 trạm tổ hợp
  Hỗ trợ full duplex và half duplex

## Slide 28: Giao thức HDLC – chế độ truyền (1)
Normal Response Mode (NRM)
  Cấu hình không cân bằng
  Trạm cấp 1 khởi động việc truyền đến trạm cấp 2
  Trạm cấp 2 chỉ có thể truyền dữ liệu để đáp ứng lại lệnh từ trạm cấp 1
  Dùng đường truyền dạng multi-drop
  Máy chủ hoạt động như là trạm cấp 1
  Các terminal hoạt động như là trạm cấp 2

## Slide 29: Giao thức HDLC – chế độ truyền (2)
Asynchronous Balanced Mode (ABM)
  Cấu hình cân bằng
  Trạm nào cũng có thể bắt đầu truyền mà không cần sự cho phép
  Được dùng rộng rãi
  Không tốn chi phí cho việc polling

## Slide 30: Giao thức HDLC – chế độ truyền (3)
Asynchronous Response Mode (ARM)
  Cấu hình không cân bằng
  Trạm cấp 2 có thể bắt đầu truyền mà không cần sự cho phép của trạm cấp 1
  Trạm cấp 1 chịu trách nhiệm cho đường truyền
  Ít dùng

## Slide 31: Cấu trúc Frame của HDLC
Truyền đồng bộ
Truyền theo Frame
Định dạng Frame chung cho việc trao đổi dữ liệu và điều khiển

## Slide 32: Cấu trúc Frame

## Slide 33: Nghi thức HDLC – cờ điều khiển
Dùng để phân định Frame cả ở 2 đầu
01111110
Có thể dùng để kết thúc Frame này và bắt đầu Frame khác
Máy nhận quét tìm cờ để đồng bộ
Chèn thêm bit (bit stuffing) được dùng để tránh lẫn lộn dữ liệu chứa 01111110
  0 được chèn thêm vào mỗi khi chuỗi 5 số 1 liên tiếp xuất hiện
  Nếu máy nhận phát hiện 5 số 1, nó kiểm tra bit kế tiếp
  Nếu bit đó là 0, nó xóa bit 0 đó
  Nếu bit là 1 và bit thứ 7 là 0, nó biết đây là cờ
  Nếu bit thứ 6 và 7 đều là 1, bộ phát ra lệnh hủy bỏ

## Slide 34: Chèn thêm bit
Ví dụ các lỗi có thể

## Slide 35: Trường địa chỉ
Dùng để nhận diện trạm cấp 2 đã gởi hoặc sẽ nhận Frame
Thường dài 8 bit
Có thể mở rộng thành bội số của 7 bit
  LSB của mỗi octet chỉ thị đây là octet cuối cùng (1) hay chưa (0)
Địa chỉ toàn 1 (11111111) là địa chỉ broadcast

## Slide 36: Trường điều khiển
Khác nhau tùy thuộc vào loại Frame
  Thông tin – dữ liệu cần truyền đến người dùng (lớp trên)
    Điều khiển dòng và điều khiển lỗi được gởi kèm (piggybacked) trong các khung thông tin
  Giám sát – dùng ARQ khi piggyback không được dùng
  Không số – hỗ trợ cho việc điều khiển liên kết
1 hoặc 2 bit đầu tiên của truờng điều khiển dùng để nhận dạng loại Frame

## Slide 37: Trường điều khiển

## Slide 38: Bit Poll/Final
Dùng tùy theo ngữ cảnh
Frame lệnh
  Bit P
  1 để mời gọi (poll) đáp ứng của các trạm ngang hàng
Frame trả lời
  Bit F
  1 để chỉ thị đáp ứng đối với lệnh mời gọi

## Slide 39: Trường thông tin
Chỉ có trong Frame thông tin và một số Frame không số
Cần bao gồm một nhóm các octet
Kích thước thay đổi

## Slide 40: Trường FCS - Frame Check Sequence Field
Dùng để phát hiện lỗi
CRC 16 bit
Có thể dùng CRC 32 bit

## Slide 41: Hoạt động của giao thức HDLC
Trao đổi Frame thông tin, Frame giám sát và Frame không số
3 giai đoạn
  Khởi tạo
  Trao đổi dữ liệu
  Ngắt kết nối

## Slide 42: Ví dụ hoạt động

## Slide 43: Ví dụ hoạt động (2)

## Slide 44: HẾT CHƯƠNG 7