## Slide 1: Kiểm tra 20 phút
Biểu diễn các số sau dưới dạng bù 2, 8bit (gồm cả bit dấu):
19, -24, -40, -88
Sau đó thực hiện phép toán:
Cộng 19 và -24
Cộng -40 và -88
Tìm giá trị thập phân của số dấu chấm động 32 bit sau
D = 1 0101 1001 1010 0000000000000000000

## Slide 2: Kiểm tra 15 phút
1.Biểu diễn các số sau dưới dạng bù 2, 8bit (gồm cả bit dấu):
17, -20
Sau đó thực hiện phép toán cộng 17 và -20
2. Tìm biểu thức F
F

## Slide 3: Kiểm tra 15 phút
1.Vẽ mạch thực hiện biểu thức sau, sử dụng AND, OR, NOT
2. Tìm biểu thức F
F

## Slide 4: NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ CÁC CỔNG LOGIC

## Slide 5: Nội dung
Tổng quan
Cổng logic AND, OR, NOT
Cổng logic NAND, NOR
Cổng logic XOR, XNOR
Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
Xác định biểu thức logic của một mạch số
Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số
Đại số Boolean

## Slide 6: Tổng quan
Chương này sẽ học về:
  Đại số Boolean: với đặc điểm là chỉ thực hiện trên hai giá trị/trạng thái 0 (OFF) và 1 (ON) nên rất phù hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch logic Số
  Các cổng logic cơ bản, từ đó có thể xây dựng nên các mạch logic hoặc các hệ thống số phức tạp trong những chương sau.

## Slide 7: Tổng quan
Đại Số Boolean chỉ xử lý 2 giá trị duy nhất (2 trạng thái logic): 0 và 1
Các cổng logic cơ bản:
  OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR, XNOR

## Slide 8: Tổng quan
Bảng sự thật (Bảng chân trị): Mô tả các mối quan hệ giữa inputs và outputs của một mạch logic
Các giá trị ngõ ra tương ứng với số ngõ vào
  Một bảng có 2 ngõ vào sẽ có 22 = 4 giá trị ngõ ra tương ứng
  Một bảng có 3 ngõ vào sẽ có 23 = 8 giá trị ngõ ra tương ứng
?
?

## Slide 9: Nội dung
Tổng quan
Cổng logic AND, OR, NOT
Cổng logic NAND, NOR
Cổng logic XOR, XNOR
Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
Xác định biểu thức logic của một mạch số
Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số
Đại số Boolean

## Slide 10: Cổng logic OR
Biểu thức Boolean cho cổng logic OR:
  X = A + B — Đọc là “X bằng A OR B”
Bảng sự thật và ký hiệu mạch của cổng OR có 2 inputs:
Dấu + không có nghĩa là phép cộng thông thường , mà là ký hiệu cho cổng logic OR

## Slide 11: Cổng logic AND
Cổng logic AND thực hiện tương tự như phép nhân:
  X = A  B — Đọc là “X bằng A AND B”
Bảng sự thật và ký hiệu mạch cổng AND có 2 inputs:
Dấu  không có nghĩa là phép nhân thông thường , mà là ký hiệu cho cổng logic AND
.

## Slide 12: OR vs AND
Ký hiệu của cổng logic OR có nghĩa là output sẽ có trạng thái là HIGH khi có bất kỳ input nào có trạng thái là HIGH
Ký hiệu của cổng logic AND có nghĩa là output sẽ có trạng thái là HIGH khi tất cả các input đều có trạng thái là HIGH

## Slide 13: Cổng logic NOT
Biểu thức Boolean đối với cổng logic NOT
“X bằng NOT A”
“X là nghịch đảo của A”
“X là bù của A”
— Đọc là:
X = A
A' = A
Dấu thanh ngang phía trên là ký hiệu cho cổng logic NOT
Có thể thay thế ký hiệu cổng logic NOT bằng dấu phẩy (')
    Bảng sự thật cổng Logic NOT

## Slide 14: Cổng logic NOT
Cổng logic NOT có thể gọi chung là cổng INVERTER
Cổng logic này luôn luôn chỉ có duy nhất 1 input, và trạng thái của output sẽ đối nghịch với trạng thái của input
Dấu bù/đảo ngược

## Slide 15: Cổng logic NOT
Bất cứ khi nào có: input = 0, output = 1, và ngược lại
Cổng INVERTER nghịch đảo (lấy bù) tín hiệu ngõ vào tại tất cả các thời điểm để tạo ra tín hiệu ngõ ra tương ứng

## Slide 16: OR vs AND vs NOT
Ba cổng logic Boolean cơ bản có thể mô tả được bất kỳ mạch logic nào

## Slide 17: Nội dung
Tổng quan
Cổng logic AND, OR, NOT
Cổng logic NAND, NOR
Cổng logic XOR, XNOR
Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
Xác định biểu thức logic của một mạch số
Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số
Đại số Boolean

## Slide 18: Cổng logic NOR
NOR = NOT OR
  X =
Dấu bù/đảo ngược

## Slide 19: Cổng logic NOR
74LS02 chip
Chip cổng NOR – 74LS02

## Slide 20: Cổng logic NOR
Chỉ sử dụng cổng NOR để thực hiện 3 cổng logic cơ bản (AND, OR, NOT)
Có thể thực hiện được bất cứ biểu thức logic nào chỉ sử dụng duy nhất 1 loại cổng logic NOR

## Slide 21: Cổng logic NAND
NAND = NOT AND
  X =
Dấu bù/ đảo ngược

## Slide 22: Cổng logic NAND
74LS00 chip
Chip cổng NAND – 74LS00

## Slide 23: Cổng logic NAND
Chỉ sử dụng cổng NAND để thực hiện 3 cổng logic cơ bản (AND, OR, NOT)
Có thể thực hiện được bất cứ biểu thức logic nào chỉ sử dụng duy nhất 1 loại cổng logic NAND

## Slide 24: Nội dung
Tổng quan
Cổng logic AND, OR, NOT
Cổng logic NAND, NOR
Cổng logic XOR, XNOR
Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
Xác định biểu thức logic của một mạch số
Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số
Đại số Boolean

## Slide 25: Cổng logic XOR, XNOR
XOR = Exclusive OR
  Ngõ ra bằng 1 khi số ngõ vào bằng 1 là lẻ
  X = A B
XNOR = Exclusive NOR
  Ngõ ra bằng 1 khi số ngõ vào bằng 1 là chẵn
  X = A B

## Slide 26: Nội dung
Tổng quan
Cổng logic AND, OR, NOT
Cổng logic NAND, NOR
Cổng logic XOR, XNOR
Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
Xác định biểu thức logic của một mạch số
Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số
Đại số Boolean

## Slide 27: Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
X =
Thiết kế mạch số thực hiện biểu thức logic sau:
Chỉ sử dụng cổng logic OR, AND, NOT
Chỉ sử dụng cổng logic NOR và NAND
Lưu ý: Nếu đề không yêu cầu cổng logic sử dụng có bao nhiêu ngõ vào, thì người thiết kế có thể chọn cổng logic có bao nhiêu ngõ vào cũng được.

## Slide 28: Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
X =
Thiết kế mạch số thực hiện biểu thức logic sau:

## Slide 29: Nội dung
Tổng quan
Cổng logic AND, OR, NOT
Cổng logic NAND, NOR
Cổng logic XOR, XNOR
Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
Xác định biểu thức logic của một mạch số
Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số
Đại số Boolean

## Slide 30: Xác định biểu thức logic của một mạch số
Nếu một biểu thức có chứa cả hai cổng Logic AND và OR, thì cổng logic AND sẽ được thực hiện trước :
Trừ khi có một dấu ngoặc trong biểu thức

## Slide 31: Xác định biểu thức logic của một mạch số
  Input A qua một inverter sẽ có output là A

## Slide 32: Ví dụ

## Slide 33: Tóm tắt nội dung chương học
Qua Phần 1 - Chương 3, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  Các cổng logic đóng vai trò gì trong thiết kế và hoạt động của một hệ thống máy tính
  Hoạt động của các cổng logic cơ bản
  Thiết kế mạch số đơn giản từ các cổng logic
  Phân tích biểu thức logic từ mạch số đơn giản